## Slide 1: TwoLegRigid

## Slide 2
モデル
運動方程式はラグランジアンから導く
Parameter | Value | Unit
 | 18.4 | kg
 | 0.18 | kg m^2
 | 0.19 | m
 | 0.57 | m
 | 8000 | N/m
Parameter | Value | Unit
 | 18.4 | kg
 | 0.18 | kg m^2
 | 0.19 | m
 | 0.57 | m
 | 8000 | N/m

## Slide 3
モデルに必要とされる基本的な機能は，TwoLeg.mクラスに実装されている
プロパティ
物理パラメータ全般
ODE45の精度パラメータ
計算結果を保存しておく配列(*out)
メソッド
bound(q_initial, u) 初期値と入力（脚のTD角度）を与えると，１周期の運動を行う．
plot(saveflag) bound()の結果をプロットする．状態量の時間変化・足の長さ・足の角度・エネルギー遷移
anime(speed, saveflag) bound()の結果を動画にする．speedが1倍なら実時間でビデオを再生．

## Slide 4
boundメソッドの詳細
引数；初期状態量と接地脚角度
初期値から順番に数値積分を行い，１周期のバウンド歩容をさせる．
定義：初期値はFlightとして，前肢・後肢が順番に関わらずそれぞれ1回のStanceを経て， 再びFlightに戻るような運動を１周期とする．

## Slide 5
4つのフェーズを切り替える
フラグeveflgによって，今どのフェーズにいるのか判別できる．
各フェーズの終端条件はevent関数で管理されている．
Accumulate関数内で，発生したeventによって次のフェーズが何になるか判断し，eveflgを更新
1. Flight
3. Double leg stance
2. Hind leg stance
4. Fore leg stance
Hind leg TD
Hind leg LO
Fore leg TD
Fore leg LO
Fore leg TD
Hind leg LO
Hind leg TD
Hind leg LO
Fore & Hind TD
Fore & Hind LO

## Slide 6
boundメソッドのコード解説
準備
フェーズごとの数値積分

## Slide 7
boundメソッドの引数として受け取った q_initialを初期値として代入する
u_initialは接地角として代入する
準備
それぞれの脚が接地期を経たかどうか管理するフラグ．
脚が離地したらフラグをTrueにする．
ODE45の初期値として，
これまで起こった最後のイベント時の状態量qe
を用いる．最初は初期値を入れておく．
Flightから始まるので，脚の長さは自然長にしておく

## Slide 8
フェーズごとの数値積分
いくつかのフェーズを経てFlightに戻るはずなので，何回かループを回す．
十分な数として６にしている
フェーズごとの数値積分
両方の脚がすでにStanceを終えているなら
ループを終了する
switch文を使って，eveflgの中身によって処理を切り替える
例えばeveflgが1なら，Flightの処理を行う

## Slide 9
ODE45による数値積分
Flight phaseの運動方程式を解く
Accumulateでは，次のフェーズが何なのか判断しeveflgを書き換えたり，
脚の長さなど状態量以外の量を計算し，結果として*outに保存する
次のフェーズでODE45が使用する初期時刻
脚が接地したときの
脚先位置を記録しておく